L'utilisation de l'instrument va nécessairement amener au fil des années une modification, une altération de certains éléments. Les problèmes rencontrés sont nombreux, à plus forte raison s'il a 20, 30, 40 ans... et qu'il n'a jamais été suivi :

mécanique : manque de compression, jeu difficile ou trop léger, fonctionnement bruyant, clavier trop haut, trop bas ou inégal, problèmes de soupapes avec une boite de résonance...

musique : oxydation, lames cassées, peaux, lames décentrées...

soufflet : basanes trouées, fuites, coins, joints, bandes de soufflet...

etc...
Nous allons maintenant voir une liste des problèmes les plus fréquents.
Main droite
Soupapes décalées 
Il peut arriver que certaines soupapes soient décalées latéralement, cela cause un passage d'air plus ou moins important avec un son constant (cf. fuites d'air) ; il faut recentrer les soupapes.

mécaniques main droite gauche : diatonique, droite : chromatique

Mécanique grippée 
Un peu de lubrifiant peut suffire à résoudre le problème, il est parfois nécessaire d'enlever le rouleau de mécanique qui traverse l'instrument de gauche à droite et sur lequel s'articulent toutes les mécaniques. L'opération demande beaucoup de soin car il y a de nombreux ressorts et petits rouleaux qu'il faudra bien sûr remonter dans le même ordre.

Mécanique qui fonctionne mal 
Plusieurs causes sont possibles :
- les pistons frottent à la sortie des boutons, il faut élargir le trou de passage ou réajuster le piston.
- les pistons frottent en haut de la caisse (première rangée) ; c'est très souvent le bout de la tige métallique qui traverse le piston qui touche la caisse, il faut poncer cette partie et/ou la caisse.

Hauteur des pistons 
Elle doit être de 5mm (+ ou - 1mm) hors feutre. Après un certain nombre d'années, elle est souvent supérieure voir inégale (tassement des peaux de soupapes, garnitures ou problèmes mécaniques). Il faut rectifier cette hauteur de façon uniforme en jouant sur les peaux, les garnitures, la mécanique (au moyen d'une clé de réglage) et les pistons. Il est bien sûr possible de modifier cette hauteur pour répondre à une demande spécifique.

Les ressorts 
Dans certains cas il peut être utile de durcir les ressorts. Suivant les fabrications on en trouve de plusieurs types avec des montages différents. La complexité de l'opération dépend du type de montage.

les différents types de ressorts

Clavier bruyant 
- à l'enfoncement : sur certains modèles, il n'y a pas de garniture en feutre au passage des pistons. Le bruit est dû au frottement du piston. Il faut alors garnir le clavier. Le problème sera le même avec des feutres trop usés : à remplacer.
- au relâchement : en plus des causes citées précédemment, il peut y avoir des problèmes de soupapes, de structure ou de la mécanique ; dans ce dernier cas, il est généralement possible d'améliorer les choses en apportant des corrections à la mécanique

Fuite d'air 
En dehors du soufflet que nous aborderons plus loin, les causes peuvent être multiples et parfois particulièrement difficiles à trouver. C'est un problème évident : tant mieux ! Si ce n'est pas le cas , il faut s'assurer que toutes les soupapes sont bien étanches. Dans un premier temps il faut enlever les sommiers et contrôler de l'intérieur visuellement tout en exerçant une pression de l'extérieur pour déceler les anomalies éventuelles. Souvenez vous : un manque de pression infime suffit à occasionner une fuite ! Il est aussi rationnel de boucher une main ou l'autre ou les deux pour déceler si les problèmes ne viennent pas d'autres éléments que les soupapes ou pour déterminer progressivement et rationnellement quelles soupapes sont en cause.
Les soupapes ne sont pas responsables : il y a toujours des fuites ! Il faut contrôler avec beaucoup de soin tous les éléments qui peuvent avoir travaillé : jointure de la table d'harmonie avec la caisse, multiples vis, parties bois collées, trous de fixation divers... Si nécessaire effectuer des joints avec de la colle blanche ou un mastic silicone.

Fuite d'air dans un modèle à boite de résonance 
Il faut bien contrôler la base, les côtés et le haut surtout si la boite est vissée, effectuer des joints si nécessaire. Si cela n'aboutit pas, on peut utiliser de la sciure pour localiser le problème, certains préconisent du talc, je n'en suis pas partisan car il risque de se répandre à l'intérieur de la musique ou autre, de plus il n'est pas facile à éliminer.
Sur ces modèles, les fuites sont souvent occasionnées par une ou plusieurs soupapes qu'il faut régler au moyen d'une clé appropriée.

Soufflet 
Il peut être la cause de fuites évidemment. Il faut contrôler les joints avec la caisse, les remplacer au besoin. Il m'est arrivé de voir des accordéons dont les joints avaient été remplacés par de la colle ou autres mastics ! Ceci est à éviter absolument.

Il peut être nécessaire de vérifier toutes les basanes (peaux qui assurent l'étanchéité entre les plis) et en cas de problème enlever les coins et réparer les basanes en utilisant des matériaux appropriés ou les changer. Les jointures peuvent également être source d'ennuis. Il faut vérifier l'étanchéité entre le cadre en bois du soufflet et le premier pli.

Registres 
Si le fonctionnement même des registres est en cause, il faut les démonter pour effectuer le réglage, éventuellement une réparation.
Il arrive que les glissières n'obturent pas complètement les entrées d'air des sommiers. Ceci est très gênant car l'accordéon "sonne faux". Il faut contrôler le fonctionnement des glissières et si nécessaire démonter la contre table pour remédier au problème.
En cas de fonctionnement difficile, si les registres "passent mal", on effectue un contrôle général de l'ensemble avec démontage le plus souvent.

Main gauche

Mécanique 
Les principaux éléments sensibles sont les soupapes et les pistons. Ils peuvent entraîner un certain nombre de problèmes :
- manque de compression des soupapes.
- hauteur des pistons inégale avec un jeu plus ou moins important ; pour les cas importants, ceci est visible lorsqu'on incline simplement l'instrument, d'où un jeu inconfortable, du bruit et un manque de précision.

Pour pallier à certains problèmes il est possible d'égaliser la hauteur des pistons en modifiant l'enfoncement, voir en les arasant légèrement s'ils sont trop haut. Toutefois ceci est à éviter car en général le problème est dû au réglage de la mécanique.

Les Soupapes 
Comme pour la main droite les peaux peuvent avoir perdu leurs qualités ou se décoller.

Une soupape collée n'est pas très solidaire de la mécanique

Certaines soupapes ne plaquent pas correctement 
Il faut démonter complètement la mécanique et contrôler les peaux, les garnitures, le jeu dans les tiges de fixation, éventuellement voir les ressorts, puis apporter les corrections ou procéder au changement de matériaux. S'il est nécessaire de remplacer les peaux, il est important de mettre la même épaisseur sous peine de modifier tous les réglages qu'il faudra reprendre (jeu plus ou moins important dans les pistons). Pour remplacer ou recoller quelques peaux (en bon état) il est possible de le faire par les orifices de la table d'harmonie.

Certaines soupapes de basses soulèvent des soupapes d'accords 
Ceci nécessite de démonter la musique.

mécanique main gauche diatonique

Les causes sont les mêmes que précédemment. Il faut contrôler la compression avant de remonter le reste de l'ensemble mécanique.

Fixation des soupapes non collées 
Pour fixer certaines soupapes à leur bras, il faut ramener deux ergots métalliques pour les tordre afin de bloquer la tige sur la soupape.

mécanique (ancienne)
main gauche chromatique

Mécanique bruyante 
Le croisement (voir photo précédente) peut en être la cause : il y a trop de jeu. Il faut voir tous les éléments qui sont en contact, améliorer leur fonctionnement en ajoutant feutre, peau, plastique, lubrifiant... ou en changeant certains de ces éléments.

Crémaillères 
Sur certains modèles anciens (années 50, 60...) la mécanique n'est pas montée sur crémaillère. Cela donne un fonctionnement pas toujours très fiable qui peut générer des bruits. Quand cela est possible, il est avantageux de monter des crémaillères, que l'on peut éventuellement faire soi-même s'il est trop difficile de s'en procurer.

Boutons tordus 
Il arrive assez fréquemment que des boutons soient tordus par inadvertance ou maladresse (surtout sur la rangée extérieure des accords de septième). Cela peut avoir pour effet de faire passer le picot devant la butée ; il en résulte un son continuel ou des accords faux. Il faut remettre le picot à sa place naturelle.

Support de mécanique décollé 
Ceci se produit en général à la suite d'un choc. Il faut démonter la mécanique pour recoller le support.

Un élément est cassé 
Ceci se rencontre le plus souvent sur des modèles relativement anciens. Il faut réparer l'élément soit en le ressoudant soit en utilisant des matériaux composites ou colles adaptées.

Mécanique à lames 
Certains modèles sont montés avec ce type de mécanique. En cas de mauvais fonctionnement et/ou de notes qui jouent constamment il faut
- démonter toutes les lames, en respectant scrupuleusement l'ordre de démontage / remontage, et en évitant tout lubrifiant qui aura l'effet inverse de celui recherché puisqu'il aura tendance à faire se "coller" les lames entre elles. - éventuellement régler les ressorts.

Sur certains modèles, il m'est arrivé d'ajouter des ressorts de rappel.

Mécanique en plastique ou assimilé (le plastique enrobant la base en métal) 
Avec le temps il y a souvent des problèmes avec le plastique qui se fend ou casse. Il faut réparer en utilisant le même type de matériau qui sera collé.

Mécanique entièrement en plastique 
Certains fabricants les utilisent sur des modèles d'entrée de gamme. Il y a peu de problèmes actuellement avec ce type de mécanique. Lorsqu'un incident se produit, le plus simple est de remplacer l'élément défectueux.

Quelques cas particuliers

Fabrication en matériaux composites y compris les sommiers 
Au fil du temps, si l'instrument n'a pas été "ouvert" régulièrement, on rencontre souvent d'importantes difficultés pour enlever les sommiers qui restent collés à la peau de la table d'harmonie. On est alors obligé "d'arracher" les sommiers ce qui entraîne la détérioration de la peau qu'il faudra réparer ou changer.

Mécanique main gauche des modèles construits en Allemagne de l'est (années 70, 80...) 
Elle est très peu fiable en raison de la faible qualité des matériaux utilisés. Les interventions sont plus ou moins "folkloriques" et sans garantie.

Mécanique main droite de ces modèles
Elles sont peu performantes et peu fiables. Il est par exemple mal venu de casser un piston car il faudra démonter tout le clavier pour réparer. De façon générale, il vaut mieux éviter ces fabrications.

Basses chromatiques

La mécanique main gauche est plus complexe que pour un chromatique. Les interventions seront encore plus périlleuses et demandent en général beaucoup de temps s'il est nécessaire de démonter l'ensemble de la mécanique.

Diatoniques

Ressorts cassés 
Qu'il s'agisse de ressorts main droite ou main gauche (auquel cas il faudra démonter partiellement la mécanique) l'opération peut être longue et délicate, cela dépend du type de montage.

Réparations diverses

Filetage d'un bouton cassé dans le piston
Il faut extraire le morceau cassé, ce qui n'est pas toujours facile, voir impossible : il faut alors changer le piston.

Caisse fortement endommagée
Ce type de dégradation, généralement suite à un choc, nécessite un démontage complet de l'instrument.

Remplacement des boutons
Il faut maintenir le piston avec une pince fine pour ne pas forcer sur les pistons.

Remplacement d'une courroie main gauche, de pieds de caisse...
L'opération peut être plus ou moins longue suivant le mode de fixation. Il arrive fréquemment que le filetage su support de maintien soit  endommagé. Mettre alors une allumette trempée dans de la colle blanche, laisser sécher puis refaire le filetage avec la vis.